Załącznik nr 2 do SIWZ

##### ...................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

Dostawa chłodni kontenerowych do przechowywania tusz dzików

dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

Dostawa chłodni kontenerowych

| Lp. | Parametry wymagane dla z każdej chłodni kontenerowych | Wymóg | Parametry Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |
| 1. | Producent / Kraj | TAK podać |  | x |
| 2. | Model / Typ / nr fabryczny | TAK podać |  | x |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  | x |
| B. Parametry szczegółowe |
| 1. | Konstrukcja kontenera – rama stalowa samonośna, umożliwiająca jego przemieszczanie. | TAK |  | x |
| 2. | Wymiary zewnętrzne chłodni: długość L=4 000 mm, szerokość S=2 000 mm, wysokość H=2 800 mm. | TAK |  | x |
| 3. | Wysunięty daszek | TAK |  | x |
| 4. | Wykonanie: płyty warstwowe o grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym. | TAK |  | x |
| 5. | Wykonanie wnętrza materiałami przystosowanymi do kontaktu z żywnością, łatwymi do utrzymania w czystości i przeprowadzania dezynfekcji, tzn. o gładkiej powierzchni, nieprzepuszczalnej, odpornej na wodę i środki dezynfekcyjne. | TAK |  | x |
| 6. | Zamykany przedsionek | TAK |  | x |
| 7. | Atestowane drzwi do każdej z komór chłodniczych, zamykane na zamek z możliwością założenia plomby. | TAK |  | x |
| 8. | Urządzenie/agregat chłodniczy zasilany napięciem 230 V | TAK |  | x |
| 9. | Sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur od +10 st. C do -5 st. C | TAK |  | x |
| 10. | Kolejka (tyrolka) do zawieszania haków | TAK |  | x |
| 11. | Waga elektroniczna hakowa do 300 kg | TAK |  | x |
| 12. | Wyciągarka elektryczna 250 kg - 500 kg zainstalowaną nad wejściem chłodni | TAK |  | x |
| 13. | Instalację elektryczna i oświetleniowa (oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz), podlicznik prądu, rozdzielnica elektryczna wyposażona w zabezpieczenia przeciwporażeniowe, zasilane prądem 230V | TAK |  | x |
| 14. | Podgrzewacz elektryczny wody | TAK |  | x |
| D. Wyposażenie |
| 1. | Komplet haków w ilości od min. 10 do max. 15 sztuk | TAK |  | x |
| 2. | Komplet kluczy do drzwi (2x) | TAK |  | x |
| 3. | Korek do umywalki, korek do odpływu wody w podłodze | TAK |  | x |
| 4. | Apteczka | TAK |  | x |
| E. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy | TAK, podać |  | ocena wg kryteriów postawionych w SIWZ |
| 2. | Serwis gwarancyjny i posprzedażowy | TAK |  | x |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – max. 72 godziny liczone w dni robocze | TAK |  | x |
| F. Pozostałe wymagania |
| 1. | Instrukcja obsługi chłodni oraz instrukcje obsługi wyposażenia zamontowanego w chłodni w języku polskim dostarczona w formie papierowej, oraz elektronicznej | TAK |  | x |
| 2. | Świadectwo jakości zdrowotnej (atest higieniczny do kontaktu z żywnością dla całej chłodni, w tym: ścian, podłogi, tyrolki, stołu, haków, orczyka). | TAK |  | x |
| 3. | Oświadczenie Wykonawcy o pełnej przydatności chłodni kontenerowej do przechowywana tusz zwierząt i jej zgodności z normami i innymi przepisami w tym zakresie. | TAK |  | x |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy